## Slide 1: Ch. 3. 시료 채취 및 처리
2-1. 시료의 종류 및 고려사항
  시료의 종류:
    성상에 따라 ; 고체, 액체, 기체 시료
    대표성에 따라; 전체, 부분, 혼합 시료
    대상의 명칭에 따라; 암석, 토양, 하천수, 지하수, 석탄, 식물, 음식 시료 등
  고려사항:
    시료의 대표성을 최우선적으로 고려.
    그리고
      시료 채취의 목적
      분석 예산
      시료의 종류

## Slide 2: Ch. 3. 시료 채취 및 처리
2-2. 물시료 채취 및 (전)처리
  물시료?:
    지표수 (하천수, 호수, 샘물 등)
    지하수
    강수 (비, 눈, 안개 등)
    기타 (해수, 열수, 염수, 공극수, 결정수, 흡착수…..)
  물시료 채취할 때 고려할 사항;
    물시료의 가장 큰 특징은 온도, 압력, 시간, 생물, 지질조건 등에 의해 쉽게 변하는 가변성이므로, 물 시료를 채취할 때 이 점을 항상 충분히 염두에 두어야 한다.
    이에 더해
      물의 종류
      야외 측정 항목
      전처리 종류
      지질 및 수문학적 조건
      시공간적 변화
      기타
    등을 고려한다.

## Slide 3: Ch. 3. 시료 채취 및 처리
  방법:
    뜨기(Scooping)
    그랩 시료채취(Grab sampling)
    Bailor / Bomb
    Pumping

## Slide 4: Ch. 3. 시료 채취 및 처리
  (전)처리:
    여과(Filtration); 부유물 제거, 0.1, 0.2 or 0.45 mm 공극 여과지 사용
    산처리(Acidification); 용존 성분의 침전 및 흡착 예방, 흔히 HNO3로 하나, 경우에 따라 다른 산을 이용할 수도 있음
    살균(Sterilization;) 미생물 살균, HgCl2와 같은 살균제 이용
    냉장보관(Refrigeration); 미생물 활동 억제 (4ㅇC)

## Slide 5: Ch. 3. 시료 채취 및 처리
3-3. 토양 시료 채취 및 처리
  3-3-1. 일반적인 고려 사항
    토양의 종류
    토양 층준의 발달 여부 (soil profile)
    모암 및 지역 지질
    식생
    토지 사용 현황
    기타
  3-3-2. 채취 방법
    삽(Shovels)
    토양 코어 채취기(Soil core sampler)
    Auger
    토양수 채취기(Soil moisture sampler)
    기타 목적에 맞게 특수 제작

## Slide 7
  3-3-3. 시료 채취 계획(디자인)
    격자법
    Barbell cluster
    Nested Cell
    계층적(Stratified) vs. 비계층적(unstratified) 방법
  3-3-4. 토양 시료의 처리
    건조(Drying)
    채질(Sieving)
    유기물 제거(Removal of organics)
    분쇄(Grinding)
Ch. 3. 시료 채취 및 처리

## Slide 8
Ch. 3. 시료 채취 및 처리

## Slide 9
3-4. 퇴적물 시료 채취 및 처리
  3-4-1. 일반적인 고려 사항
    공간적(수평적) 변화
    수직적(깊이에 따른) 변화
    입도 분포
    시간에 따른 변화
    퇴적 기구
    시료 채취시의 교란
    모암
  3-4-2. 채취 방법
    Grab
    Core sampler
    Customized personalized devices
Ch. 3. 시료 채취 및 처리

## Slide 11
  3-4-3. 채취 계획
    퇴적물의 분포에 따라
  3-3-4. 처리
    토양 시료와 매우 비슷
    입자 크기별 분리 (size fractionation)
Ch. 3. 시료 채취 및 처리

## Slide 12
3-5. 암석 시료 채취 및 처리
  3-4-1. 일반적인 고려 사항
    암석의 종류
    풍화
    입자 크기: 보통 입자크기의 60배 정도의 크기가 되도록 채취
    ex) <1/16cm  3*4*1 cm
    구조/조직
    기타
  3-4-2. 방법
    Hammer
    Core sampler
    정(Chiesle?)
Ch. 3. 시료 채취 및 처리